## Slide 1
담당 교수 : 윤 종 이
010-9577-1696
ojo1696@naver.com
https://cafe.naver.com/yoons2022
[심화자료]-CdS Sensor

## Slide 2: 광센서(CdS)
광센서(CdS)는 빛의 세기의 따라 저항 값이 변하는 센서
  빛이 CdS에 인식이 되면 빛의 밝기에 따라 출력 값이 변화
  주재료가 카드늄(Cd)과 황(S)의 화합물인 황화카드늄(CdS)
  주위가 밝으면 저항이 줄고, 주위가 어두우면 저항이 커지는 특징

## Slide 3: Sensor Module
센서 모듈 외형 | 모듈 항목 | 모듈 항목의 내용
 | 포토 센서 | CdS
 | 온도/습도 측정범위 | 온도 : -40~125℃, 습도 : 0~100%
 | 동작 전압 | 3.3V
 | 입력/출력 | 3pin Header, 4pin Header(2.54mm pitch)
 | 크기 | 27x33mm
습도, 온도, 조도를 측정할 수 있는 모듈. 비접촉 특성과 노이즈의 영향을 받지 않음. |  | 

## Slide 4: Wiring
V
G
S

## Slide 5: ADC CdS
#define CdS_Pin 0
void setup() {
pinMode(CdS_Pin,INPUT);
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
int AD_CdS=analogRead(CdS_Pin);
Serial.println(AD_CdS);
delay(250);
}

## Slide 6: Serial Monitor

## Slide 7: CdS 특성

## Slide 8: GL5516

## Slide 9: 조도값에 따른 CdS저항값,ADC
Lux | CdS (kΩ) | ADC
0 | 2000 | 3
1 | 140 | 45
2 | 80 | 75
3 | 65 | 90
4 | 52 | 109
5 | 45 | 123
6 | 40 | 135
7 | 37 | 144
8 | 33 | 157
9 | 30 | 169
10 | 28 | 178
20 | 18 | 241
30 | 14 | 281
40 | 11 | 322
50 | 9.5 | 346
60 | 8.5 | 365
70 | 7.2 | 393
80 | 6.8 | 402
90 | 6.5 | 409
100 | 6 | 422
Notes: VCC : 3.3V
10K

## Slide 10: Lux main
#define CdS_Pin 0
int ADC_Data[20]={3,45,75,90,109,123,135,144,157,169,178,241,281,322,346,365,393,402,409,422};
int LUX_Data[20]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100};
void setup( ) {
pinMode(CdS_Pin,INPUT);
Serial.begin(115200);
}
void loop( ) {
int AD_CdS=analogRead(CdS_Pin);
int Lux=AdcLux(AD_CdS);
Serial.print(AD_CdS);
Serial.print(" - ");
Serial.println(Lux);
delay(250);
}
Notes: 구간 절사

## Slide 11: Lux Adc to Lux
int AdcLux(int AdValue){
int LuxValue=0;
char k;
for (k=0;k<20;k++){
if (AdValue<ADC_Data[k]) break;
}
if (k<2){
LuxValue=0;
} else if (k<11){
LuxValue=LUX_Data[k-1];
} else if (k>19){
LuxValue=100;
} else {
LuxValue=LUX_Data[k-1] + (LUX_Data[k]-LUX_Data[k-1]) * (AdValue -ADC_Data[k-1])/(ADC_Data[k]- ADC_Data[k-1]);
}
return LuxValue;
}

## Slide 12: Serial Monitor